## Slide 1: ШИМ
Что такое ШИМ?
Как можно генерировать ШИМ?

## Slide 2: Цель
Генерировать одновременно несколько звуков с разной частотой (например, трезвучие).
Подумайте, как это сделать

## Slide 3: Сигналы

## Slide 4: Сигналы
Три сигнала с частотой 329.6 Гц – нота Ми первой октавы:
Меандр (квадратный сигнал)
Треугольный сигнал
Синусоидальный сигнал

## Slide 5: Почему они звучат по-разному, если у них одинаковая частота?
Потому что у них разная форма!
Т.е. частоты недостаточно, чтобы полностью описать сигнал.
Можно сказать: «потому что у них разный спектр»

## Slide 6: Преобразование Фурье
Что такое преобразование Фурье?
Это перевод сигнала из временно́го пространства в частотное.
Непонятно?

## Slide 7: Преобразование Фурье
А так?
Может быть, ряд Фурье более понятен?

## Slide 8: Преобразование Фурье
Пример – визуализация звука.
Каждый столбик – частота, низкие частоты находятся слева.
Т.е. это амплитуда для каждой частоты в звуковом сигнале в данный момент! Это спектр!

## Slide 9: Преобразование Фурье

## Slide 10: Спектры сигналов
Как должен выглядеть идеальный спектр синуса?
Дельта-функция на его частоте.
Фурье-образ симметричен относительно нуля; отрицательная часть не несет никакой дополнительной информации и ее часто не рисуют.

## Slide 11: Спектры сигналов
Как будет выглядеть спектр реального синусоидального сигнала?
В нем будет шум
Он будет взят на конечном промежутке времени
Отрицательную часть, скорее всего, не нарисуют

## Slide 12: Спектры сигналов - синус

## Slide 13: Спектры сигналов - меандр
А как выглядит спектр меандра?

## Slide 14: Спектры сигналов - треугольник
А спектр треугольного сигнала?

## Slide 15: Как можно использовать спектр?
Для сжатия звука с потерями – из спектра можно «выбросить» частоты, которые не слышны человеку (mp3, vorbis...)
Для сжатия изображения с потерями – из спектра изображения тоже можно «выбросить» некоторые частоты (jpeg...)
И еще всякое.

## Slide 16: Частоты изображения???

## Slide 17: Частоты изображения
При достаточно большой частоте изменения цвета он воспринимается как равномерный.
А значит, большие частоты можно «выбросить»!

## Slide 18: Частоты изображения
JPEG использует дискретное косинусное преобразование, которое очень похоже преобразованию Фурье.
Меняя степень сжатия вы определяете верхнюю границу частот на изображении.

## Slide 20: Степень сжатия

## Slide 21: Цель
Генерировать одновременно несколько звуков с разной частотой (трезвучие).
Как это сделать?

## Slide 22: Как сгенерировать трезвучие?
Использовать три динамика.
Сымитировать три динамика.
Представим, что у нас есть три динамика, которые генерируют три звука с разной частотой. Как будет выглядеть результирующий звуковой сигнал?
Как сумма трех сигналов.
Почему бы не сложить сигналы заранее?

## Slide 23: Сумма сигналов
Меандр
Синус

## Slide 24: Проблема
Если мы сложим два простых цифровых меандра, то мы получим нечто иное:
Почему?
Потому что у нашего цифрового сигнала только два уровня (высокий и низкий).

## Slide 25: Что делать?
Использовать по одной ножке на каждый сигнал, делить напряжение и складывать через аналоговый сумматор.
Генерировать аналоговые сигналы и складывать их программно.

## Slide 26: Аналоговые сигналы
Треугольный и синусоидальный сигнал звучат приятнее, чем квадратный. А еще их можно складывать.
Как их сформировать?
Использовать ЦАП.
Использовать ШИМ.

## Slide 27: Фильтры частот
Что делает фильтр нижних частот (low-pass filter)?
Пропускает только частоты ниже частоты среза.
Как сделать ФНЧ?

## Slide 28: ФНЧ
Что будет, если пропустить квадратный сигнал через ФНЧ?
Это зависит от частоты среза и частоты сигнала.

## Slide 29: ФНЧ
Если частота квадратного сигнала будет значительно (в 7 и более раз) выше частоты среза ФНЧ, то фильтрованный сигнал будет близок к константе.
Причем амплитуда сигнала после фильтра будет ~0.5 амплитуды высокого уровня до фильтра.

## Slide 30: ШИМ после фильтра нижних частот
ШИМ это тоже квадратный сигнал! Если его частота значительно выше частоты фильтра, то получится почти постоянный уровень.
А на что влияет заполнение?
На амплитуду постоянного сигнала.

## Slide 31: ШИМ после фильтра нижних частот

## Slide 32: Как же получить синус?
ШИМ высокой частоты с постоянным заполнением можно превратить в постоянный уровень с постоянной амплитудой.
У синуса меняется амплитуда.
Нужно менять заполнение по синусоидальному закону!
Помните: частота изменения заполнения – это не частота таймера и не частота ШИМ!

## Slide 33: Синус с помощью ШИМ и ФНЧ

## Slide 34: Почему фильтр не всегда нужен
Если вы управляете яркостью светодиода, то фильтром нижних частот будут глаза человека (частота среза ~100 Гц)
Если вы генерируете звук, динамик работает как фильтр c нелинейной характеристикой. Наши динамики не воспроизводят звук ниже ~800 Гц. А человеческий слух не воспринимает звук выше ~20 КГц.

## Slide 35
Сыграйте одну ноту на динамике; используйте синусоидальный сигнал с частотой не менее 800 Гц.
Для этого, сформируйте ШИМ с частотой не менее 140 КГц и меняйте заполнение по синусоидальному закону.