## Slide 1: Проблема
Представьте, что вам нужно написать программу, которая:
сканирует матричную клавиатуру
иногда генерирует синусоидальные сигналы
общается по UART’у
реагирует на нажатие нескольких кнопок
заказчик может добавить (или убрать) функционал в произвольный момент времени
Как это сделать?

## Slide 2: Как делать несколько вещей одновременно?
Взять отдельный процессор под каждую задачу (или один многоядерный процессор?)
НО:
  Задач может быть очень много
  PC каким-то образом запускает десятки приложений даже на одноядерном процессоре
Постоянно (и «достаточно быстро») переключаться между разными задачами:
  Сделать кусочек задачи 1
  Сделать кусочек задачи 2
  Сделать еще кусочек задачи 1...

## Slide 3: Варианты
Просто написать все одним куском, тщательно подогнать все времена срабатывания для каждой строки. И рвать на себе волосы, если придется что-то поменять.
Изобрести свой принцип, позволяющий как-то разделять разные задачи (и безболезненно добавлять новые).
Использовать один из уже известных принципов:
  Конечные автоматы
  Протопотоки
  Сопрограммы
  Операционную систему

## Slide 4: Конечный (кофейный) автомат

## Slide 5: Конечные автоматы
Конечный автомат – «штука», которая может находится в конечном количестве состояний.
Каждая задача описывается в терминах конечного автомата, например:
  сканирование первого столбца клавиатуры
  сканирование второго столбца
  сканирование третьего столбца
Типовая реализация:
  это функция, внутри которой static переменная – состояние автомата
  в функции есть switch по этой переменной
  внутри каждого case состояние может меняться на какое-то другое
  внутри main’a все задачи по очереди вызываются в бесконечном цикле

## Slide 7: Операционная система
А что это такое?
Нет, это не графический интерфейс, не окна, не сетевой стек и не поддержка монитора и мышки.
В операционной системе всего этого может не быть.
В самом минимальном минимуме операционная система дает нам многозадачность!
Грубо говоря, она дает нам возможность писать простой код, в котором переключение между задачами уже реализовано.

## Slide 8: Многозадачность и многопоточность
В некоторых ОС (windows, linux, android, ios..) есть понятие «приложение» - некая отдельная программа, выполняющая относительно узкую задачу.
Приложения относительно редко взаимодействуют друг с другом. Одновременно может работать несколько десятков приложений.
Внутри каждого приложения могут быть потоки (threads) выполнения – потоки взаимодействуют друг с другом постоянно, обычно их относительно мало (до десяти).
Т.е. многопоточность – это многозадачность внутри задачи.
В ОС для встраиваемых систем программа, как правило, всего одна и понятия «приложения» нет. Поэтому задачи в такой ОС аналогичны потокам внутри одного приложения.

## Slide 9: Многозадачность
Бывает:
невытесняющая (кооперативная):
  каждая задача отдает управление сама, его никто не отбирает
вытесняющая (preemptive):
  диспетчер может отобрать управление и передать его другой задаче
Вытесняющая бывает:
с круговой диспетчеризацией (round-robin, time-slicing)
  каждой задаче выдается период времени, чтобы поработать
приоритетная
  текущую задачу может прервать только задача с более высоким приоритетом

## Slide 10: Вытесняющая многозадачность
Как же реализовать вытесняющую многозадачность, как написать диспетчер задач, который может в нужный момент времени прервать выполнение текущей задачи?
Как правило, настраивается системный таймер, и в прерывании от этого таймера через равные промежутки времени (системные тики) вызывается диспетчер.
Диспетчер может быть вызван непосредственно или по другим прерываниям.
Как диспетчеру отобрать управление у одной задачи и отдать его другой? Ведь возврат из обработчика прерывания произойдет в то место, которое было прервано!
Нужно подменить адрес возврата :)
А как при этом не попортить локальные переменные, которые лежат в стеке?
Каждой задаче нужен отдельный стек.

## Slide 11: Операционные системы
Бывают:
Общего назначения
Реального времени (RTOS)
А что такое «реальное время»?
Это означает, что «все задачи выполняются вовремя, в срок». Срок может быть и 5 наносекунд и 5 часов, в зависимости от задачи.
Реальное время не означает «очень быстро».
Встраиваемые системы как правило являются системами реального времени.
Реальное время бывает:
жесткое (hard)
c допусками (soft)
комбинированное (firm)

## Slide 12: Жесткое реальное время
Если событие не обработано в срок – возникает фатальный отказ системы!
Примеры:
автомобильная электроника (АБС, подушки безопасности)
медицинская техника
атомная энергетика

## Slide 13: Реальное время с допусками
Если события не обработаны в срок, то система работает «хуже».
Примеры:
сервер базы данных
потоковое аудио/видео

## Slide 14: Комбинированное реальное время
«Мягкий» срок иногда можно нарушать, жесткий – нельзя никогда.
Примеры:
мультимедиа приложения
игры

## Slide 15: Операционные системы реального времени (ОСРВ, RTOS)
VxWorks, FreeRTOS, uC/OS, Embox, RTLinux, QNX...
Мы будем рассматривать uC/OS II. Это операционная система для встраиваемых систем.
В ней:
вытесняющая приоритная многозадачность, 255 приоритетов
«масштабируемость» – ненужная функциональность выключается условной трансляцией
каждая задача (task) создается из функции языка С

## Slide 16: Многозадачность в uC/OS II
задачи могут находится в нескольких состояниях:
  активная (которая выполняется в данный момент)
  готовая к выполнению
  ожидающая какого-то события
  неактивная
у всех задач разный приоритет, 0 – самая важная, 254 – самая неважная
Основное правило вытеснения в uC/OS:
В каждый момент времени выполняется самая важная задача, которая готова к выполнению.
Она будет выполнятся столько, сколько потребуется (или пока более важная задача не будет готова).
Почему задача может быть не готова к выполнению?
Она может ждать какого-то события или ждать, пока пройдет промежуток времени.

## Slide 17: Как пользоваться uc/OS
Как и большинство ОС для микроконтроллеров, ее не нужно устанавливать. Вы просто включаете нужные файлы в свой проект (или берете проект-прототип).
Чтобы создать задачу, нужно:
Убедиться, что доступно нужное кол-во приоритетов (OS_LOWEST_PRIO в файле os_cfg.h)
Создать глобальный статический массив для стека, тип массива д.б. OS_STK[]
Создать функцию, на основе которой будет создана задача
Вызвать функцию OSTaskCreate

## Slide 18: Как создать задачу
Функция, из которой создается задача должна:
возвращать void и принимать 1 аргумент типа void *
внутри нее должен быть бесконечный цикл, возврата через return быть не должно
внутри бесконечного цикла должен быть хотя бы один системный вызов – т.е. вызов функции ОС, который переведет эту задачу в состояние ожидания

## Slide 19: Несколько функций ОС
OSTaskCreate – создает задачу
OSTaskDel – удаляет задачу
OSTimeDlyHMSM – усыпляет задачу на промежуток времени (часы, минуты, секунды, миллисекунды)

## Slide 20: Формальности
Все функции и макросы ОС начинаются на OS.
Все настройки ОС находятся в файле os_cfg.h.
От вас требуется:
Если вы создаете функцию, которая будет задачей, в ее имени должно быть слово «task».
Если вы создаете массив под стек, пусть в его имени будет слово «stack».
Все ваши константы, имеющие отношения к задачам (размеры стеков, приоритеты и т.д.) должны лежать в файле app_cfg.h

## Slide 21: В чем подвох?
Казалось бы, многозадачность несет только радость и облегчает жизнь:
код становится модульным
можно делать много разных вещей одновременно
безболезненный переход на многоядерные процессоры
Все ли так хорошо?
Нет.
Многозадачность решает одни проблемы, но приносит другие:
требуется изменить способ мышления и составления алгоритма
отладка усложняется
программа увеличивается в размере
требуется больше оперативной памяти
системные тики занимают процессорное время
переполнения стека становятся гораздо интереснее
состояние гонки
инверсия приоритетов
сложности доступа к общим ресурсам из разных задач