## Slide 1: Напутствие
В нашем курсе мы изучали программирование микроконтроллеров.
Микроконтроллеры используются в т.н. «встраиваемых системах». Что это такое?
Потребительская электроника: клавиатуры, мыши, пульты, кардридеры, стиральные машины...
Медицинская электроника: водители ритма, аппараты искусственной вентиляции легких, пульсометры, рентгеновские аппараты, МРТ...
Автомобильная электроника: АБС, круиз-контроль, электронное управления тягой...
Авионика: системы навигации, связи, автопилоты...
Космическая техника...
И т.д.

## Slide 2
2015 – ошибка в ПО Boeing 787. Если генераторы проработают 248 дней подряд, то они отключатся.
Причины:
248 дней это 2 142 720 000 десятков миллисекунд.
231 это 2 147 483 648 десятков миллисекунд.
Совпадение?
Не думаю...
https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2015-10066.pdf

## Slide 3
2015 – угроза потери связи со спутником LightSail.
Причины:
Файл с измерениями занял всю доступную память, что вызвало зависание управляющей программы.
Для таких ситуаций обычно используется сторожевой таймер, который автоматически перезагружает зависшее устройство.
К сожалению, по неизвестной причине, сторожевого таймера на спутнике не было.
К счастью, 30-го мая спутник перезагрузился самостоятельно (из-за космической радиации).
http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/2015/20150526-software-glitch-pauses-ls-test.html

## Slide 4
1997 - инцидент с американским ракетным крейсером USS Yorktown (CG-48).
Управляющий компьютер завис примерно на 3 часа, корабль был неуправляем.
Причина: отсутствие фильтрации пользовательского ввода привело к делению на ноль и переполнению буфера.
http://web.archive.org/web/20041114094812/http://www.wired.com/news/technology/0,1282,13987,00.html

## Slide 5
2007 – инцидент с истребителями F-22 Raptor.
Многочисленные отказы системы связи и навигации у шести истребителей после пересечения 180 меридиана (линии перемены дат).
Программное обеспечение не было подготовлено к многочисленной смене даты в течении нескольких минут.
Баг исправлен в течении 48 часов.
http://www.dailytech.com/Lockheeds+F22+Raptor+Gets+Zapped+by+International+Date+Line/article6225.htm

## Slide 6
1997 – угроза потери связи с аппаратом Mars Pathfinder.
Причина: затяжная инверсия приоритетов в управляющей программе, приводившие к перезагрузкам по сторожевому таймеру.
Исправлено с помощью патча, присланного с Земли.
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/mbj/Mars_Pathfinder/Authoritative_Account.html

## Slide 7
1962 год – Авария при запуске космического аппарата Маринер-1.
Антенна аппарата потеряла связь с наводящей системой на Земле, в результате управление взял на себя бортовой компьютер, программа которого содержала ошибку.
Причина: при наборе формулы из спецификации, программист не заметил черту над одним из символов.
В результате было программа опиралась на «шумное» значение скорости, система управления полетом провела серию ненужных коррекций, что привело к аварии.
Peter Neumann (1989-05-27). "Mariner I -- no holds BARred". The Risks Digest Volume 8: Issue 75

## Slide 8
1994 – авария при старте ракеты Ариан 5.
Причина:
в коде (на языке Ада) было приведение типа от double к int16;
очень большое значение горизонтального ускорения привело к переполнению int16;
это, в свою очередь, привело к прерыванию по исключительной ситуации;
блок инерциальной навигации завис
Le Lann, G. (March 1997). "An Analysis of the Ariane 5 Flight 501 Failure – A System Engineering Perspective". 10th IEEE Intl. ECBS Conference. pp. 339–346.

## Slide 9
1999 – крушение Mars Polar Lander при посадке на Марс.
Причины:
Для определения касания с поверхностью использовались датчики в ногах спускаемого аппарата.
Эти датчики сработали, когда аппарат находился в 40 метрах над поверхностью.
Программа не проигнорировала заведомо неверные данные о касании и выключила двигатели.
ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/2000/2000_mpl_report_1.pdf

## Slide 10
1999 – разрушение аппарата Mars Climate Orbiter в атмосфере Марса.
Причины:
При проведении коррекции орбиты из ЦУПа пришли неверные данные.
Одна из управляющих программ оперировала английской системой мер и выдавала значение в фунтах силы (lbf), вопреки спецификации.
Основная программа же оперировала системой СИ и ожидала значение в ньютонах.
http://sunnyday.mit.edu/accidents/MCO_report.pdf

## Slide 11
1985..1987 – инциденты с аппаратом для лучевой терапии Therac-25.
Как минимум 6 раз аппарат выдал повышенную дозу радиации при облучении онкологических больных. Как минимум 2 человека погибли непосредственно из-за этого.
Причины:
многочисленные ошибки в программе
отсутствие аппаратной защиты
тестирование проводилось недостаточно тщательно
излишняя самоуверенность
Leveson, Nancy G., and Turner, Clark S. (July 1993). "An Investigation of the Therac-25 Accidents," Computer (IEEE)

## Slide 12
1991 – инцидент с ЗРК MIM-104 Patriot.
Из-за программной ошибки округления происходил дрейф в показаниях часов. Ошибка составляла всего лишь 0.0001%.
Но после 100 часов непрерывной работы дрейф составил 0.3 секунды.
В результате, ЗРК не смог сбить вражескую ракету; 28 человек погибло.
Ошибка была найдена за 2 недели до инцидента, но исправить ее не успели.
http://www.gao.gov/products/IMTEC-92-26
https://web.archive.org/web/20100702180720/http://mate.uprh.edu/~pnm/notas4061/patriot.htm

## Slide 13
«Northeast blackout of 2003» - перебои с электропитанием в нескольких городах США и Канады.
Примерно 55 миллионов человек осталось без света на срок от 7 до 48 часов.
Одна из причин: баг в программном обеспечении диспетчерской (состояние гонки), из-за которого операторы почти час не знали о произошедшей аварии и ничего не предприняли.
http://www.securityfocus.com/news/8016

## Slide 14
Многочисленные проблемы с автомобилями Toyota, 2000-2010 годы.
(sudden acceleration)
Точное количество пострадавших не установлено (до 90 погибших, до 58 травмированных?)
Причины: точно не установлены, но в ходе расследования выявлено:
софт не соответствует стандартам MISRA
9 273 глобальные переменные в коде управления системой электронного управления дроссельной заслонкой (ETCS)
очень сложные и запутанные функции (цикломатическая сложность более 50 у 67 функций)
ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО
http://www.nhtsa.gov/staticfiles/nvs/pdf/NASA_FR_Appendix_A_Software.pdf
https://habrahabr.ru/company/pvs-studio/blog/310862/

## Slide 15
Разумеется, это не полный список!
Поэтому, если вам вдруг интересно:
http://www.autosec.org/pubs/cars-usenixsec2011.pdf - многочисленные уязвимости в автомобилях
https://www.wired.com/2015/06/hackers-can-send-fatal-doses-hospital-drug-pumps/ - удаленный взлом инсулиновых помп
http://www.computerworld.com/article/2492453/malware-vulnerabilities/pacemaker-hack-can-deliver-deadly-830-volt-jolt.html - удаленный взлом водителей сердечного ритма

## Slide 16: Выводы?
Нужно проводить ревизии кода
Нужны тесты, много тестов
Нужно использовать статический анализ кода
  На правах рекламы: cppcheck и PVS-Studio ваши лучшие друзья!
Нужно следовать промышленным стандартам (например, MISRA)
Нужно четко знать, что происходить. Подгоны и волшебство недопустимы!

## Slide 17: Приблизительный список вопросов для вашего работодателя
Используете ли вы системы контроля версий? SVN? Git? Архивы вручную?
Используется ли статический анализ кода или и так сойдет?
Используется ли динамический анализ кода?
Практикуется ли код-ревью? Или просто фигак-фигак и в продакшен?
Как проходит тестирование? Пишутся ли юнит-тесты? Интеграционные тесты? Есть ли специально обученные тестировщики? Или "ну я там попробовал вроде работает" - и это мы типа тестируем?
Если в готовом и отгруженном устройстве/софте находят баг - его замалчивают?
Есть ли у вас баг-трекер или система учета рабочего времени?

## Slide 18: Если вы слышите в ответ что-либо из:
«Тестирование? Может быть ты еще отладчиком пользуешься?»
«Комментарии? Пф, мой код самодокументируется!»
«Компилируется – значит работает!»
«Ой, я не знаю, как это работает, программист, который это делал уже уволился/умер/переехал.»
«В моем коде нет багов. Я никогда не ошибаюсь.»
«Вот у тебя есть учебник по грамматике языка. Читаешь его, изучаешь правила, а потом пишешь по этим правилам и все работает. Никакого тестирования не надо.»